## Slide 1
RESEARCH PROPOSAL
แยกประเภทการนอน
จาก EEG ช่องเดียว
พัฒนาโมเดล Sleep Stage Classification
ด้วย SST + CNN + Contrastive Learning + GRU
1 ช่อง EEG → 5 ระยะการนอน
Wake · N1 · N2 · N3 · REM
จากสัญญาณดิบสู่การตัดสินใจที่อธิบายได้
แหล่งข้อมูล: Scientific Reports 2026 · PhysioNet Sleep-EDF
01 / 03
Notes: เปิดด้วยคำถาม: เราสามารถลดจำนวน channel ของ EEG แต่ยังจำแนกระยะการนอนได้หรือไม่
[Sources]
- https://www.nature.com/articles/s41598-026-62832-5 (งานวิจัยหลักและผลที่รายงาน)
- https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/ (ชุดข้อมูล Sleep-EDF)
- ภาพประกอบสร้างด้วย OpenAI image generation เพื่อใช้ในสไลด์นี้

## Slide 2
โมเดลเปลี่ยนสัญญาณ EEG ให้เป็น sleep stage ได้อย่างไร
ใช้ทั้งรูปแบบเวลา–ความถี่ และบริบทของ epoch ที่ต่อเนื่องกัน
30 วินาที
3,000 samples / epoch
EEG
Fpz–Cz
raw signal
SST
T–F map
CNN
short-window
features
Contrastive
refine
features
GRU × 2
sequence
context
5 stages
W · N1 · N2
N3 · REM
สิ่งที่ทำให้แนวทางนี้ต่างจาก CNN ธรรมดา
SST ช่วยรักษารายละเอียดของ EEG ในโดเมนเวลา–ความถี่
ขณะที่ GRU ใช้บริบทของลำดับ ไม่ตัดสินจาก epoch เดียวแบบโดด ๆ
OUTPUT LABELS
W
N1
N2
N3
REM
เป้าหมาย: โมเดลที่แม่นขึ้นและตรวจสอบได้
โดยไม่ให้ข้อมูลจากคนเดียวกันรั่วข้ามชุด
แหล่งข้อมูล: Nature Scientific Reports 2026 · protocol-level reproduction
02 / 03
Notes: อธิบาย pipeline จากซ้ายไปขวา โดยเน้นว่าระบบไม่ได้ดูแค่ amplitude แต่สร้าง representation และใช้ sequence context
[Sources]
- https://www.nature.com/articles/s41598-026-62832-5 (โครงสร้าง SST, CNN, contrastive learning และ GRU)
- https://physionet.org/content/sleep-edfx/1.0.0/ (EEG และ hypnogram)

## Slide 3
pilot บอกอะไรเรา และต้องทำอะไรต่อ
ผลรอบแรกยืนยันว่า pipeline ทำงาน แต่ข้อมูลและ compute ยังเป็นคอขวด
PILOT RESULT · 4 คืน · 588 epochs · CPU
0%
25%
50%
75%
100%
83% · paper reported
full protocol; not directly comparable
25%
unweighted
46.9%
class-weighted
+21.9 pp
ดีขึ้นเมื่อชดเชย class imbalance
ข้อค้นพบสำคัญ
โมเดลอ่านข้อมูลได้จริง
โหลด EDF → train → evaluate ครบ
class imbalance สำคัญ
N1 และ REM ยังถูกทำนายน้อย
ยังสรุปผลใหญ่ไม่ได้
ต้องใช้ full dataset และ GPU
NEXT
1 Full Sleep-EDF
2 Train บน GPU
3 Validate ข้าม dataset
ผล pilot จาก local reproduction · paper benchmark ใช้ protocol เต็มของผู้วิจัย
03 / 03
Notes: ปิดด้วยความแตกต่างระหว่าง pilot กับ benchmark: 83% เป็นผลของ paper บน protocol เต็ม ไม่ใช่ตัวเลขที่นำมาเทียบตรง ๆ กับ subset นี้
[Sources]
- https://www.nature.com/articles/s41598-026-62832-5 (83% ที่ paper รายงาน)
- C:\Users\Acer\OneDrive\Documents\เป้าๆรวยๆๆๆ\sleep_stage_reproduction\real_sst_gru_fullish_results.json (pilot unweighted)
- C:\Users\Acer\OneDrive\Documents\เป้าๆรวยๆๆๆ\sleep_stage_reproduction\real_sst_gru_weighted_results.json (pilot class-weighted)